2007 Sundance Spas 780 Certa

Технические характеристики

| Размер: | 206 х 218 х 95 см |
| --- | --- |
| Количество сидений: | 5-6 |
| Вес незаполненного спа: | 353.8 кг |
| Вес заполненного спа: | 1640 кг |
| Вместимость воды: | 1287 л |
| Управление: | Жидкокристаллическая стационарная панель управления показывает температуру, время, циклы и управление гидро/аэро форсунками. Позволяет программировать циклы фильтрации и устанавливать нужную температуру воды. По желанию возможен заказ внешнего датчика состояния спа. |
| Подача воды: | 2 высокопроизводительные помпы High Flow |
| Помпа 1: | Двухскоростная, 2.0 л.с., макс. 8.7 А |
| Помпа 2: | Односкоростная, 2.0 л.с., макс. 8.7 А |
| Помпа 3: | 24-часовая циркуляционная помпа |
| Всего гидромассажных форсунок: | 34 |
| Шезлонг/Lounge форсунки (A): | 2 SMT Micro, 2 SMT Mini, 6 SMT Fluidix |
| Полушезлонг/Half lounge форсунки (В): | 2 Accu-Pressure, 1 SMT |
| Контурное сиденье Contour: | 2 SMT Micro, 2 SMT Fluidix, 2 SMT Mini |
| Форсунки боковой стенки/Side wall: | 1 SMT |
| Форсунки сиденья Accu-Ssage: | 2 SMT Micro, 9 Accu-Pressure |
| Форсунки сиденья Cool Down: | 1 SMT |
| Форсунки зоны Footwell: | 2 SMT |
| Регулятор подачи воздуха/селектор массажа: | 4/1 |
| Фильтр: | Система фильтрации MicroClean I, 125ft2 |
| Обработка воды: | Встроенный Броминатор и 24-часовая циркуляционная помпа; озонатор (устанавливается на фабрике) |
| Подсветка: | Многоцветная светодиодная подсветка SunRay. По желанию возможен заказ угловой подсветки. |
| Кабинет: | Синтетический корпус цвета Sierra (Красное дерево), Coastal (Серый), Birchwood [Береза] и Mahogany (Махагон) |
| Цвет ракушки: | Platinum (платина), Sahara (сахара), Azure (лазурный), CopperSand (медный песок), Bluegrass (сине-зеленый), Twilight (сумерки), Graphite (графит), Silver (серебро). |
| Поручни: | 2 встроенных |
| Подголовники: | 3 |
| Нагреватель: | 50 Гц: 2.7 кВт |
| Электропитание: | 50 Гц: 230-240VAC @20А, 30А или 40А |
| Гарантии дилера: | 2 года на оборудование и систему управления. 5 лет на ракушку. |
| Особые характеристики: | 1. По желанию возможен заказ стереосистемы (устанавливается на заводе) с пультом управления и разъёмом для MP3 2. По желанию возможен заказ накладок из нержавеющей стали на форсунки (устанавливаются только на заводе) |